| ООО «Артик СПГ 3» | ООО «Фертоинг» |
| --- | --- |

Программа работ на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ»

Общее описание намечаемой деятельности, цели и условия реализации, возможные альтернативы

Первый этап общественных обсуждений

намечаемой хозяйственной деятельности

Общее описание намечаемой деятельности, цели ее реализации, возможные альтернативы, описание условий ее реализации

Наименование:

- Программа работ на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ»

Заказчик работ:

Общество с ограниченной ответственностью «Арктик СПГ 3»,

Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Имени Захаренкова В.С., д.11, каб.209

Тел. +7(495) 730-60-00

Генеральный директор – Керусов Эдуард Николаевич

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «Фертоинг»

Цель реализации Программы:

- комплексное изучение природных условий и факторов техногенного воздействия (характера) для получения необходимых и достаточных данных для подготовки проектной документации на строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ, включая сведения о характере рельефа дна, инженерно-геологических, геоморфологических, экологических и гидрометеорологических условиях с целью постановки и эксплуатации самоподъемной буровой установки (СПБУ) на площадке строительства

# Карта-схема:

- расположение район работ представлено на рисунке 1.

# Состав планируемых работ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:

- Детальная съемка рельефа дна способом площадного обследования многолучевым эхолотом и гидролокационное обследование дна (ГЛБО) на площадке 5 х 5 км;

- Выполнение высокочастотного непрерывного сейсмоакустического профилирования (ВЧ НСАП), сейсморазведки сверхвысокого разрешения (ССВР) или низкочастотного непрерывного сейсмоакустического профилирования (НЧ НСАП), морской магнитной съемки на площадке 3 х 3 км. Объем полевых геофизических исследований составит 246 км для каждого метода;

- Выполнение проходки инженерно-геологической (пилотной) скважины с пробоотбором до вскрытия коренных пород или до глубины 50 м, а также скважин с пробоотбором под каждую опору СПБУ (четыре скважины глубиной по 15 м каждая) на площадке 3 х 3 км. Объем буровых работ составит 110 погонных метров.

# Основные методы и объемы выполнения работ:

- Низкочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование  выполняется при помощи профилографа Innomar SES-2000 Light (либо аналогичным оборудованием);

- Высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование  выполняется с использованием профилографа Edge Tech 2000-DSS (либо аналогичным оборудованием);

- Для поиска ферромагнитных предметов на дне и в первых метрах толщи грунта акватории проектируемого строительства выполняется морская магнитная съемка буксируемым морским магнитометром SeaSPY (либо аналогичным оборудованием);

- Буровые работы выполняются при помощи установки УРБ-2А2 (либо аналогичным оборудованием);

- Буровые работы выполняются с несамоходного судна (н/с) «Амур-4» (либо на аналогичном судне, отвечающем техническим требованиям). Для буксировки н/с «Амур-4» используется буксир «Анатолий Байданов» (либо аналогичный);

- Съемка рельефа дна способом площадного обследования производится с использованием автоматизированного гидрографического комплекса (далее АГК) на базе многолучевого эхолота (далее МЛЭ) Kongsberg EM 3002 (либо аналогичным оборудованием) с судна «Николай Чудотворец» (либо на аналогичном судне, отвечающем техническим требованиям);

- Для бурения вертикальных скважин глубиной до 15 м шнековым способом планируется к использованию буровая установка УКБ 12/25 STIHL.

Ближайший субъект Российской Федерации:

- ЯНАО.

Ближайшее муниципальное образование:

- МО Ямальский район.

Ближайшие порты:

- Сабетта (ЯНАО), около 80 морских миль;

- Салехард, около 450 морских миль.

Объем планируемого опробования донного грунта на Северо-Обском ЛУ (пог. м):

- 95 м.

# Сроки выполнения работ:

- Плановая продолжительность работ в период с сентября по октябрь 2019 г. с правом переноса на сентябрь – октябрь 2020 – 2023 гг.

# Подрядчик по выполнению инженерных изысканий и разработке ОВОС:

- ООО «Фертоинг»

# Основные условия выполнения работ:

- выполнение условий лицензий на пользование недрами;

- начало работ только после получения всех необходимых разрешений, включая положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы;

- выполнение требований законодательства Российской Федерации и корпоративных стандартов ПАО «НОВАТЭК» и ООО «Арктик СПГ 3» в области охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности;

- осуществление мер по снижению воздействия на окружающую среду;

- осуществление производственного экологического контроля и мониторинга, включая проведение наблюдений за морскими млекопитающими при выполнении работ.

# Альтернативы реализации проекта:

- единственной альтернативой реализации планируемых работ является нулевой вариант, т.е. отказ от деятельности, что приведет к нарушению условий пользования недрами и отзыву лицензии на недропользование.

# Контактные данные:

| Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды ООО «Арктик СПГ 3» | Нижикова Елена Викторовна |
| --- | --- |
| адрес: | 119415, г. Москва, ул. Удальцова 1а |
| телефон: | Тел. +7 (495) 730-60-00, доб. 11-217 |
| электронная почта: | Elena.Nizhikova@arcticspg3.ru |
| Руководитель группы ОВОС ООО «Фертоинг» | Зайцева Наталья Геннадьевна |
| адрес: | 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, лит.А |
| телефон: | +7 (812) 240-44-90 (доб. 531) |
| электронная почта: | n.zaytseva@fertoing.ru |

Рисунок 1: Схема лицензионного участка (район работ)