| «Согласовано» Директор ООО «Фертоинг» | «Утверждаю» Генеральный директор ООО «Арктик СПГ 3» |
| --- | --- |

________________ А.Ю. Мельников                           ______________Э.Н. Керусов

«____» __________________ 2018 г.                         «_____» _____________ 2018 г.

Техническое задание

на проведение оценки воздействия на окружающую среду материалов Программы работ на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ»

г. Москва

2018 г.

| Заказчик работ: | ООО «Арктик СПГ 3» (Ямало-Ненецкий АО, г.Новый Уренгой, ул.Имени Захаренкова В.С., д.11, каб.209) |
| --- | --- |
| Исполнитель работ: | ООО «Фертоинг» (196158, Российская Федерация, г. Санкт–Петербург, Пулковское шоссе, д. 40. Литер А, корп.4 офис А 7060) |
| Сроки проведения ОВОС: | Ориентировочные сроки проведения процедуры ОВОС: июль – декабрь 2018 года. |
| Основание для выполнения работ: | Договор между ООО «Арктик СПГ 3» и ООО «Фертоинг», Лицензия ООО «Арктик СПГ 3» № ШКМ 15746 от 20.06.2014 года на пользование недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Северо-Обского лицензионного участка, расположенного в Обской губе. |
| Основание для проведения ОВОС: | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"; Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372. |
| Цели работ | Обеспечить соответствие документации по проведению инженерных изысканий требованиям международных нормативных правовых актов и законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Провести оценку воздействия на окружающую среду материалов Программы работ на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ», разработать природоохранные мероприятия и представить на государственную экологическую экспертизу. |
| Задачи работ | Оценка текущего состояния окружающей среды и прогноз возможных изменений компонентов окружающей среды в результате планируемой хозяйственной деятельности с учетом проектных природоохранных мероприятий; Оценка достаточности природоохранных мероприятий, включенных в техническую часть проектной документации (технические решения) и их соответствия нормативным требованиям, решающим задачи обеспечения экологической безопасности намечаемой деятельности; Определение и обоснование дополнительных мероприятий по охране различных компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе реализации проекта, если выполнение экологических требований не достигается планировочными и проектно-технологическими решениями. |
| Требования к подготовке материалов ОВОС | При описании современного состояния окружающей среды в районе проведения работ за основу должны быть приняты архивные и фондовые данные Росгидромета, МПР и Заказчика работ. Характеристика социально-экономических условий должна быть представлена на основе официальных данных статотчетности. Технические данные по намечаемой деятельности должны быть приняты в соответствии с технической частью Программы (Том 1. Программа работ материалов на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ»). Процесс ОВОС должен включать определение пространственно-временных границ влияния Проекта на физические и биологические компоненты природной среды и социально-экономические условия. При проведении ОВОС наряду с нормативным должен быть применен экосистемный подход. |
| Состав и содержание материалов ОВОС | Разрабатываемые материалы ОВОС включают: Том 2. Оценка воздействия на окружающую среду Том 3. Отчет по результатам общественных обсуждений Дополнение 1. Резюме нетехнического характера (краткая пояснительная записка) Дополнение 2. Заключения и согласования муниципальных, региональных и федеральных государственных органов Примерное содержание Тома 2 «Оценка воздействия на окружающую среду»: ВВЕДЕНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ 1.1. Цели и задачи инженерных изысканий; 1.2. Район проведения работ; 1.3. Организация и персонал 1.4. Инженерно-геологические изыскания (геотехнические работы) 1.5. Сведения об используемых судах 1.6. Сроки выполнения работ 1.7. Характер воздействия работ на окружающую среду ОБЗОР ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2.1. Международные требования и соглашения 2.2. Требования российских законодательных и нормативных актов и положений в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 2.3. Заключение по соответствию законодательно-нормативным требованиям ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3.1. Геологическое строение 3.2. Краткая характеристика климатических и метеорологических условий 3.3. Океанографические условия 3.4. Характеристика морской и околоводной биоты 3.5. Особо охраняемые природные территории 3.6. Социально-экономические условия 3.7. Факторы, ограничивающие проведение изысканий ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 4.1. Методология проведения оценки воздействия на окружающую среду 4.2. Воздействие на атмосферный воздух 4.3. Воздействие физических факторов 4.4. Воздействие на геологическую среду 4.5. Воздействие на водную среду 4.6. Воздействие на морскую биоту 4.7. Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления 4.8. Воздействие на социально-экономические условия 4.9. Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций 4.10. Воздействие на природные комплексы ООПТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5.1. Мероприятия по охране геологической среды 5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 5.3. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия 5.4. Мероприятия по охране водной среды 5.5. Мероприятия по охране морской биоты 5.6. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 5.7. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (ПЭМ И ПЭК) 6.1. Общие сведения 6.2. Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) в штатном режиме 6.3. Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) при авариях 6.4. Производственный экологический контроль соблюдения природоохранных норм (ПЭК) 6.5. Состав отчетной документации по ПЭМиК СВОДНАЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 7.1. Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 7.2. Расчет платы за размещение отходов 7.3. Расчет ущерба водной биоте и стоимости компенсационных мероприятий 7.4. Плата за пользование водным объектом 7.5. Затраты на (ПЭМ И ПЭК) 7.6. Интегральная оценка ущерба и платы ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ В составе мероприятий по охране окружающей среды предусмотреть природоохранные мероприятия, уменьшающие и/или предотвращающие негативное воздействие на компоненты окружающей среды при реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Разработать предложения к программе производственного экологического мониторинга (контроля) при выполнении работ, а также при авариях. Дать эколого-экономическую оценку намечаемой деятельности, в том числе в части размещения отходов производства и потребления, компенсационных мероприятий за ущерб водной биоте Обской губы в случае его наличия. |
| Обсуждение с общественностью | Обсуждения с общественностью объекта экологической экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, являются неотъемлемой частью процесса проведения ОВОС. Основные принципы проведения общественных обсуждений включают: создание условий своевременного информирования заинтересованных сторон последовательной и логичной информацией по ключевым вопросам; предоставление разъяснений при возникновении вопросов, и отзыв на возникшие проблемы и предложения в соответствующей форме и в согласованные сроки; ведение работы со всеми заинтересованными сторонами, включая неправительственные организации с целью формирования мнения при учете полученных в ходе процесса консультаций, замечаний и предложений, поступающих от физических лиц или организаций, которые могут быть учтены при разработке проектной документации; процесс общественных обсуждений должен быть систематическим и проводиться в рамках утвержденного рабочего плана, включающего конкретные мероприятия, места проведения, даты, время проведения, обязанности и средства общения. |

Приложение 1 к Техническому заданию

План проведения обсуждений документации программы и результатов ОВОС с общественностью

| Размещение в средствах массовой информации уведомления о намерениях и объявления о проведении общественных обсуждений по намечаемой деятельности | июль 2018 года |
| --- | --- |
| Размещение проекта Технического задания в зданиях администрации муниципального образования Ямальский район и на интернет-сайте | июль – август 2018 года |
| Размещение материалов Программы, включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, резюме нетехнического характера в зданиях администрации муниципального образования Ямальский район и на интернет-сайте | июль – август 2018 года |
| Проведение встреч с общественностью | август 2018 года |
| Размещение окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду в зданиях администрации муниципального образования Ямальский район и на интернет-сайте | август – сентябрь 2018 года |